|  | BETRIEBSANWEISUNG nach BGV A1 Geltungsbereich und Tätigkeiten | Stand: 04.12.2006 _____________ Freigabe |
| --- | --- | --- |
| EINRICHTUNG - GERÄT - APPARATUR |
| Wärmeschrank Hersteller: CEM ,Typen: VC, SCV, EC |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
|  | Gefahr der Verbrennung an heißen Oberflächen oder heißen Gasen . |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  | Bedienung nur durch unterwiesenes Personal (dokumentiert). In den Wärmeschrank dürfen keine brennbaren, explosiven oder giftigen Stoffe, oder Materialien aus denen diese Stoffe entweichen können, eingebracht werden. Aufstellung in einem gut belüfteten Raum auf eine feuerfeste, hitze-beständige Oberfläche. Aus der Ausgangsöffnung entweicht bis zu 250°C heiße Luft. Die naheliegenden Wände sollten feuerfest sein. Das Gerät ist nicht für das Erwärmen von Flüssigkeiten eingerichtet. |  |
| STÖRUNGEN UND GEFAHREN |
|  | Notarzt: 0-19222 Feuerwehr: 0-112 oder 92 | Pforte: 22325 Haustechnik: |  |
| UNFÄLLE UND ERSTE HILFE | Notruf 112 |
|  | Nach Hautkonktakt mit heißen Oberflächen: betroffene Stelle mit ausreichend Wasser benetzen. Durchgangsarzt aufsuchen. Ersthelfer/in: |
| PRÜFUNGEN - INSTANDHALTUNG - ENTSORGUNG |
|  | Regelmässige – möglichst tägliche – Prüfung der Funktion des Schutzthermostat. Vor Montage und Demontage der Geräteteile Stromkabel aus Steckdose ziehen. Elektroprüfung einmal jährlich durch elektrotechnisch unterwiesene Personen. Instandsetzung und Reparatur ausschließlich durch Fachwerkstatt durchführen lassen. |
| Weitere Informationen |
| Bedienungsanleitung des Gerätes beachten ! |